## Slide 1: Výsledky měření znečištění ovzduší a jak může být pravděpodobně ovlivněno zdraví
Eva Rychlíková, Jan Leníček, Ondřej Řezníček Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

## Slide 2: I.sezóna 2017
Našimi spolupracovníky, kteří sledují zápachové epizody,bylo odebráno celkem 12 odběrů ovzduší do kanistrů, byly dovezeny do Ústí nad Labem a odtud do Hradce Králové. Tam byly vzorky analyzovány na oddělení organických analýz.11 vzorků bylo odebráno na německé straně, jeden na české.
Nalezeny: Alkylované alifáty, aromáty, alkylované aromáty, kyseliny, aldehydy, ketony, chlórované alifáty, fluorované alifáty, chlorované alifáty, fluorované aromáty, thio sloučeniny, tetrachloretylen.
Tyto látky dosahovaly koncentrací v desetinách až jednotkách mikrogramu v metru kubickém až do 27.3.2017 kromě jedné koncentrace 1-propanolu 11,7 ug/m3 v Seiffenu
Ve výsledcích byly nalezeny látky, které se vyskytovaly ve všech nebo ve většině vzorků.
Byly to: kyselina octová, benzen, toluen, styren, terachloretylen, fenol, limonen, dekanal

## Slide 3: Incidence organických látek v místech pachových epizod - 2017
Chart: 
| 11.1.2017 | 22.1.2017 | 26.1.2017 | 26.1.2017 | 27.1.2017 | 4.2.2017 | 8.2.2017 | 8.2.2017 | 21.2.2017 | 13.3.2017 | 27.3.2017 | Seiffen | Olbernhau | Sayda | Sayda | Seiffen | Litvínov | Kuhlheide | Marienberg | Seiffen | Seiffen | Seiffen | Seiffen
Acetic acid | 8.6908 | 12.8303 | 9.8756 | 0.90237 | 4.6922
Benzene | 0.217 | 2.06 | 2.98
Toluene | 0.46 | 1.4 | 0.5 | 1.05 | 4.36 | 1.79 | 1.79 | 2.68 | 7.26 | 5.14 | 4.2 | 14.48
Styrene | 0.52076 | 1.94 | 3.92 | 1.34 | 4.96 | 14.42
Xylen | 2.5 | 0.96
Tetrachloroethylene | 4.1603 | 1.68 | 3.6 | 23.5
Trichloromethane | 0.7407 | 3.5361
Phenol | 9.54 | 12.96 | 11.36 | 16.8 | 16.02 | 7.68 | 7.68 | 18.84 | 7.78 | 7.88
Limonene | 1.18 | 1.15 | 1 | 1.68 | 1.42 | 3.54
a-Pinen | 1.24 | 1.08 | 1.42
Acetophenone | 1.1 | 1.55 | 1 | 1.34 | 1.48 | 4.16 | 4.68
Hexanal | 1.46 | 1.1444 | 1.34 | 2.78

## Slide 4
Koncentrace organických látek zjištěných při pachových epizodách – střední hodnoty,Q, max, min 2017 |  |  |  |  | 
 | min | Q1 | med | Q3 | max
Acetic acid | 0,902368 | 4,6922258 | 8,690762 | 9,87555311 | 12,830336
Benzene | 0,217 | 1,1385 | 2,06 | 2,52 | 2,98
Toluene | 0,46 | 1,3125 | 2,235 | 4,555 | 14,48
Styrene | 0,520758 | 1,49 | 2,93 | 4,7 | 14,42
Xylen | 0,96 | 1,345 | 1,73 | 2,115 | 2,5
Tetrachloroethylene | 1,68 | 3,12 | 3,880159 | 8,99523913 | 23,5
Trichloromethane | 0,740695 | 1,4395545 | 2,138414 | 2,83727286 | 3,536132
Phenol | 7,68 | 7,805 | 10,45 | 15,255 | 18,84
Limonene | 1 | 1,1575 | 1,3 | 1,615 | 3,54
a-Pinen | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,42
Acetophenone | 1 | 1,22 | 1,48 | 2,855 | 4,68
Hexanal | 1,144351 | 1,2910877 | 1,4 | 1,79 | 2,78
Octanal | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06
Decanal | 0,796171 | 2,49 | 4,66 | 5,625 | 17,22
Undecanal | 0,195889 | 0,1958887 | 0,195889 | 0,19588871 | 0,1958887
Dodecanal | 0,442536 | 0,442536 | 0,442536 | 0,44253598 | 0,442536
Nonanal | 3,1 | 3,23 | 3,36 | 3,49 | 3,62
Benzaldehyde | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92
Heptanal | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24
Dodecane | 1,438337 | 3,2362578 | 5,034179 | 5,43871102 | 5,8432432
Undecane | 1,429863 | 2,0166486 | 2,016649 | 2,46750086 | 3,5096632

## Slide 5: Střední hodnoty, rozložení hodnot – I. sezóna - 2017
Chart: 
 | 4.6922 | 1.1385 | 1.3125 | 1.49 | 1.345 | 3.12 | 1.4396 | 7.805
 | 3.9985 | 0.9215 | 0.9225 | 1.44 | 0.385 | 0.76016 | 0.69886 | 2.645
 | 1.1848 | 0.46 | 2.32 | 1.77 | 0.385 | 5.1151 | 0.69886 | 4.805

## Slide 6
Výsledky měření VOC Radiello Vaňov - Velemín2014 |  |  |  |  | 
 |  | Vaňov | Vaňov | Velemín | Velemín
 | zdroj | léto | zima | léto | zima
benzen |  | 0,67 | 3,11 | 0,55 | 1,84
toluen |  | 1,29 | 5,45 | 1,24 | 3,68
xylen |  | 0,97 | 0,51 | 2,13 | 0,25
styren |  | 0,16 | 0,25 | 0,13 | 0,14
etylbenzen |  | 0,48 | 0,52 | 1,05 | 0,28
benzen,1-etyl-3metyl |  |  | 0,15 | 0,17 | 
benzen,1-etyl-2metyl |  |  | 0,22 | 0,09 | 
benzen,-1,2,3-trimetyl |  | 0,43 | 0,34 | 0,74 | 
benzen,1,2-dietyl |  |  |  | 0,26 | 
benzen,1,3-dimetyl |  | 0,46 | 1,52 |  | 0,80
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- |  | 0,21 | 0,20 |  | 
Benzene, 1,2,4-trimethyl- |  |  |  |  | 0,17
butan 2,2,3,3,-tertramemetyl |  |  |  |  | 7,32
butan,2-metyl |  | 0,13 |  |  | 
pentane,2-metyl |  | 0,32 |  | 0,17 | 0,31
pentan |  | 0,17 |  |  | 
hexan |  | 1,19 |  | 0,57 | 
hexan,3-metyl |  | 0,25 |  | 0,19 | 
hexan,2,2,-dimetyl |  | 4,32 | 4,89 | 3,22 | 
heptan |  | 0,31 |  | 0,25 | 
nonan |  |  |  | 0,14 | 
1S-.alpha.-Pinene |  | 0,47 |  |  | 
D-Limonene |  | 0,17 |  |  | 

## Slide 7: II. sezóna
Většina látek, které byly analyzovány v I. sezóně se opět vyskytla ve II.sezóně, kyselina octová dokonce ve vysoké koncentraci (163ug/m3) v jednom případě. Benzen byl nacházen v koncentraci desítek mikrogramů na české straně
Byly zjšťovány ketony, metylované a etylované podoby benzenu, estery mastných kyselin s pachovými vlastnostmi a aldehydy.
Zjištěny byly mnohé chloro-fluoroorganické uhlovodíky na německé straně.

## Slide 8: Střední hodnoty II.sezóna 2017+2018
 | min | Q1 | med | Q3 | max
Acetic acid | 11,10113 | 85,64624646 | 131,298607 | 155,1713008 | 164,3774
Benzene | 7,957152 | 9,665515321 | 10,2652749 | 10,669079 | 11,78958
Toluene | 2,337023 | 3,630047817 | 4,69320166 | 5,813823285 | 63,40611
Styrene | 1,922679 | 2,13059112 | 2,33850312 | 24,0995738 | 45,86064
Xylen | 2,648482 | 3,51805354 | 6,28570375 | 11,97334719 | 64,93196
Tetrachloroethylene | 0,518602 | 0,864777399 | 1,21095296 | 1,557128524 | 1,903304
Trichloromethane |  |  |  |  | 
Phenol | 1,063299 | 1,146077092 | 1,22885478 | 1,311632469 | 1,39441
Limonene | 4,169388 | 4,169387872 | 4,16938787 | 4,169387872 | 4,169388
a-Pinen | 2,641804 | 3,309925941 | 3,97804815 | 4,098478152 | 4,218908
d-limonen | 0,071721 | 0,271689366 | 0,47165784 | 2,00452341 | 3,537389

## Slide 9: Střední hodnoty, rozložení hodnot – II.sezóna 2017+2018
Chart: 
Q1 | 85.6462 | 9.6655 | 3.63 | 2.1306 | 3.5181 | 0.86478 | 1.1461 | 3.3099 | 0.27169
median-Q1 | 45.6524 | 0.59976 | 1.0632 | 0.20791 | 2.7677 | 0.34618 | 0.082778 | 0.66812 | 0.19997
Q3-median | 23.8727 | 0.4038 | 1.1206 | 21.7611 | 5.6876 | 0.34618 | 0.082778 | 0.12043 | 1.5329

## Slide 10: Koncentrace chloro-fluorouhlovodíků v místech pachových epizod 2017+2018
 | Neurehefeld | Seiffen | Háj u Duchcova | Háj u Duchcova | Seiffen | Kuhnheide | Deutschensiedel
 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 26.11.2017 | 28.11.2017 | 11.12.2017 | 12.1.2017
 | µg/m3 |  | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3
Methyldichlorophosphine |  |  |  |  |  |  | 14,6
Trichloromethane |  |  |  |  |  |  | 0,9
Ethyl Chloride | 78,3 |  |  |  |  |  | 6,3
Butane,1,2,4-trichloro-heptafluoro- | 10,6 | 26,2 |  |  | 17,1 | 10,6 | 5,5
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | 2,7 | 196,5 |  |  |  |  | 
Butane, 1,1,3,4-tetrachloro-1,2,2,3,4,4-hexafluoro- | 50,8 | 346,9 | 3,30 | 6,237826936 | 200,0 | 5,2 | 53,9
1-Propene, 3-chloro-1,1,2,3,3-pentafluoro- | 1,3 |  |  |  | 81,3 |  | 
Butane,1,2,4-trichloro-heptafluoro- | 11,0 |  |  |  |  |  | 
Butane, 1,2,3,4-tetrachloro-1,1,2,3,4,4-hexafluoro- | 101,1 | 185,3 |  |  | 394,7 |  | 
Butane, 1,1,3,4-tetrachloro-1,2,2,3,4,4-hexafluoro- | 5,2 |  |  |  |  |  | 
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- |  | 12,2 |  |  | 8,6 |  | 
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | 2,2 | 35,3 |  |  | 42,8 | 2,2 | 
Decanoic acid, nonadecafluoro- |  | 3,2 |  |  |  |  | 
Butane, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,2,3,4-tetrafluoro- |  | 185,3 |  |  |  |  | 
Tetrachloroethylene |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,6
1-Butene, 4,4-dichloro-1,1,2,3,3,4-hexafluoro- |  |  |  |  | 9,5 |  | 
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone |  |  |  |  |  |  | 1,1

## Slide 11
Chart: 
| µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 26.11.2017 | 28.11.2017 | 11.12.2017 | 12.1.2017 | Neurehefeld | Seiffen | Háj u Duchcova | Háj u Duchcova | Seiffen | Kuhnheide | Deutschensiedel
Methyldichlorophosphine | 14.5947
Trichloromethane | 0.85307
Ethyl Chloride | 78.3149 | 6.3374
Butane,1,2,4-trichloro-heptafluoro- | 10.6367 | 26.2202 | 17.1385 | 10.6367 | 5.4611
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | 2.712 | 196.4658
Butane, 1,1,3,4-tetrachloro-1,2,2,3,4,4-hexafluoro- | 50.8491 | 346.9273 | 3.2981 | 6.2378 | 200.0003 | 5.1737 | 53.8927
1-Propene, 3-chloro-1,1,2,3,3-pentafluoro- | 1.2747 | 81.3388
Butane,1,2,4-trichloro-heptafluoro- | 10.9575
Butane, 1,2,3,4-tetrachloro-1,1,2,3,4,4-hexafluoro- | 101.0994 | 185.2829 | 394.6731
Butane, 1,1,3,4-tetrachloro-1,2,2,3,4,4-hexafluoro- | 5.1737
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- | 12.2403 | 8.5809
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | 2.2099 | 35.2884 | 42.7988 | 2.2099

## Slide 12: Referenční hodnoty
 | Rfc WHO/SZÚ/REL | 
benzen | 30 | hemat, imuno, develop
toluen | 400 | Resp, neurol, reprod.
xylen | 870 | Resp, neurol, oči
styren | 900 | Resp, neurol, repro
Fosfin 0,8 ug/m3 chron, etylenoxid 30 ug /m3, phenol 5800 ac, 200 chron. |  | Neurol, hep, resp
Mineral Oil | TCA ( RIVM Bilthoven) | 
alifatics EC 5-6 | 18400 | 
alifatics EC >6-8 | 18400 | 
alifatics EC >8-10 | 1000 | 
alifatics EC >10-12 | 1000 | 
alifatics EC >12-16 | 1000 | 
alifatics EC >16 |  | 
aromatics EC >8-10 | 200 | 
aromatics EC >10-12 | 200 | 
aromatics EC >12-16 | 200 | 
aromatics EC >16-21 | není | 
aromatics EC >21-35 | není | 
(Baars,et al 2001) |  | 

## Slide 13: Účinek zjištěných organických látek
Alifatické uhlovodíky, aromatické, halogenované, pokud se odpařují při normální teplotě, mají narkotický účinek,
Při dlouhodobém působení poškozují nervový systém, působí dráždivě na sliznici a kůži. Některé se uplatňují dvoufázově.
Benzen:
Akutní otrava se projevuje narkózou.(Teissinger, 1976) Chronická otrava je spojena s aplastickou anemií, krvácením. Benzen je karcinogen - leukemogen, může vzniknout myeloblastická i lymfoblastická leukemie a to i v době, kdy expozice dávno skončila(Teisinger, 1956).V plicích se zadržuje zprvu v 70-80% posléze se retence snižuje na v 50%. Po přeměně je vylučován močí jako fenol.

## Slide 14
Styren: má narkotický účinek, při chronické expozici vyšším koncentracím se pozorují bolesti hlavy, únavnost, spavost a trávicí potíže.Dráždí spojivky a kůži. Páry se vstřebávají plicemi 60 -66%. V těle se metabolizuje , vylučuje se ledvinami v podobě kyseliny mandlové a hippurové.
Toluen: Má narkotický účinek, ve vyšších koncentracích působí excitaci, často veselost (bývá zneužíván) později se dostaví bolesti hlavy, zvracení, ospalost a bezvědomí po níž nastává bezvědomí a případně i smrt. Při chronické expozici je ospalost, malátnost, bolesti hlavy, poruchy spánku. (Teisinger et al,1980) Na kůži vznikají dermatozy. Inhalován je zadrženv 53% (41-64%). Je vylučován jako kyseliny benzoová a hippurová močí.(Teissinger, 1980)
Xyleny: Narkotické příznaky, dráždění sliz nic. Vstřebává se pícemi, přeměna všech tří isomerů xylenu je podobná.Retinuje se v plicích ze 63%.Vylučuje se ledvinami jako kyselina metylhippurová.
Alkoholy: mají narkotický účinek a dráždí respirační ústrojí. Etylalkohol:je především nervovým jedem. Při inhalaci vysokých koncentrací dochází k bolestem hlavy, dráždění dýchadel a spojivek. Vstřebává se plicemi a skoro všechen se přeměňuje.Malá část se vydechne nezměněna nebo se vyloučí potem a močí (5-10%)Působením alkoholdehydrogenázy se přeměňuje na acetaldehyd, kyselinu octovou a kysličník uhličitý a vodu.
Etylbenzen: Má narkotické účinky a ve větších koncentracích dráždí sliznice.(Ve velmi vysokých koncentracích působí slzení.(Teisinger, 1953)

## Slide 15
Fenol: Toxický efekt je způsoben volným fenolem, účinkuje především na centrální nervový systém. Místně při kontaktu na kůži působí leptavě. Celkově působí jako nervový jed. Páry fenolu dráždí sliznice dýchacích cest, rohovku, spojivky, leptá. Akutní otrava (požití, polití) se projevuje poškozením centrálního nervového systému a křečemi, kolapsem, bezvědomím a zástavou dechu. Při chronickém působení jsou nacházeny neurastenické obtíže, nespavost, podrážděnost, dyspepsie, poškození jater a ledvin. Vstřebává se snadno plicemi-70% a je rychle metabolizován. Vylučuje se jako fenol v 99 %. (Teisinger, 1953, 1980)
Terpeny: Ve vysokých koncentracích silně dráždí, pak poškozují ledviny(Teisinger, 1985)

## Slide 16: Chlórované a fluórované uhlovodíky
Metyldichlorfosfin. Patří mezi organické sloučeniny fosforu, které mají významné biologické účinky. Je to tekutina se silným dráždivým účinkem a odporným zápachem. Je velmi inhalačně toxická a těžší, než voda. Poškození způsobují i produkty dekompozice této látky. Je lehce hořlavá při styku s vlhkostí a může vzplanout. Spontánně vybuchuje s vodou. Představuje riziko výbuchu.
Skupina látek, mezi něž patří, má účinek podle reprezentantů podskupin trikresylfosfátový a parathionový . Trikresylfosfátový (demyelinizací, pozdně neurotoxický) není v přímém vztahu s inhibicí cholinesterázy (parathionový účinek, tj. cholinergický, parasympatomimetický)

## Slide 17
Etylchlorid je refrigerant, spray propeler a anestetikum, pění stavební pěny. Je katalyzátorem pro produkci etylbenzenu, prekursor styren-monomeru. Dráždí dýchací cesty a. Dýchací cesty musí být chráněny, aby nedošlo k inhalaci.
Tetrachloroethylen ovliviňuje nervový systém a stav připomíná intoxikaci alkoholem.
Tetrachloretan chronicky ovlivňuje parenchymatozní orgány, zejména játra. Akutně působí narkoticky.Postihuje i krevní systém, ledviny a srdce.
Chlorofluorované butany, etany, aceton…..jsou velmi dráždivé látky pro oči a dýchací cesty , korodují sliznice, dýchací cesty musí být chráněny.
Některé ze zjištěných látek patří mezi regulované uhlovodíky podle Nařízení EP a Rady 105/2009 ES.

## Slide 18: Děkuji za pozornost!