Příloha I - Tabulka A k bodu 2.5.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení JPRL | dílčí plocha | výměra dílčí plochy (0,00 ha) | SLT | zastoupení SLT (%) | číslo rám. směrnice / porostní typ* | dřeviny | zastoupení dřevin ** (%) | věk *** | doporučený zásah **** | naléha-vost ***** | poznámka | stupeň přiroze-nosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 633B01 |  | 0,23 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 100 | 6 | prořezávka porostu, vyřezanou hmotu neponechávat uvnitř porostní skupiny | 2 |  | 3 |
| 633B04 |  | 0,16 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 100 | 31 | prořezávka porostu, vyřezanou hmotu neponechávat uvnitř porostní skupiny | 2 |  | 3 |
| 633B05a |  | 0,23 | 2K | 100 | 1/borový | OS | 70 | 48 | bez zásahu |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | BŘ | 30 |  |  |  |  |  |
| 633B05b |  | 0,27 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 100 | 43 | udržovat snížené zakmenění | 1 |  | 3 |
| 633B06 |  | 0,42 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 100 | 56 | udržovat snížené zakmenění | 1 | koncentrace výskytu ZCHD | 3 |
| 633B07a |  | 0,37 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 80 | 67 | bez zásahu |  | ve V části koncentrace výskytu ZCHD | 3 |
|  |  |  |  |  |  | BŘ | 20 |  |  |  |  |  |
| 633B07b |  | 0,13 | 2C | 100 | 1/borový | BOČ | 100 | 67 | dopěstovat do mýtného věku pří sníženém zakměnění, probírka | 2 |  | 4 |
| 633B07c |  | 0,91 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 50 | 64 | udržovat snížené zakmenění, likvidace křovin, sečení | 1 | dvouetážový porost 10/7c koncentrace výskytu ZCHD | 3 |
|  |  |  |  |  |  | BOČ | 50 |  |  |  |  |  |
| 633B10 |  | 1,52 | 2C | 100 | 1/borový | BO | 100 | 97 | udržovat snížené zakmenění, likvidace křovin, sečení | 1 | dvouetážový porost 10/7c koncentrace výskytu ZCHD | 3 |
| 633B13 |  | 1,71 | 2C 2K | 50 50 | 1/borový | BO | 100 | 123 | jednotlivý až skupinový výběr po celé ploše, udržovat snížené zakmenění na SLT 2C | 1 |  | 3 |
| 633B10 | LČR, s.p. | 0,37 | 2K | 50 | 1/borový | BO | 90 | 100 | platný LHP předepisuje obnovní těžbu při jihovýchodním okraji porostní skupiny, pruhová seč o výměře 0,13 ha, zalesnění BO 75 DB 25 Doporučení – v případě těžebního zásahu provést pouze clonnou seč, uměle nezalesňovat | 3 | v záp.části etáž DB | 3 |
|  |  |  |  |  |  | BOC | 10 |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky

označení JPRL –  uvede se úplné označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa podle mapového podkladu získaného z platného OPRL nebo, pokud je má orgán ochrany přírody k dispozici, podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných od vlastníka lesa

dílčí plocha – nejmenší jednotku prostorového rozdělení lesa (porostní skupinu) lze pro potřeby plánu péče rozdělit na dílčí plochy, pokud je to pro zpracování plánu péče nutné, jinak je dílčí plocha totožná s porostní skupinou

* uvede se číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního typu podle příslušné směrnice

** uvede se odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za všechny etáže zjištěný pochůzkou v terénu (podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové zásoby dřevní hmoty uvedený v LHP lze použít jako východisko pro kvalifikovaný odhad zastoupení dřevin na ploše)

*** uvede se orientační věk hlavního porostu, charakteristiky ostatních etáží se uvedou do poznámky

**** text by měl obsahovat popis zásahu, plochu zásahu, počet zásahů během platnosti plánu péče, popř. jejich časovou či jinou specifikaci, umístění zásahu (dřevina, úroveň, kvalita apod.), objem těžby dle dřevin (stanovený pouze odhadem), dřevinná skladba umělé obnovy, počet a vyspělost sazenic, ochranná opatření podsadeb, kultur, zmlazení, popř. i starších porostů (např. proti loupání)

***** stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

      - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

      - stupeň - zásah vhodný,

      - stupeň - zásah odložitelný,