Příloha č. 4

Podrobná specifikace zadání pro část zakázky č. 19 – způsob trvalého označení zvláště chráněných území

Předmětem zakázky v části 19 je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu. Vyznačení hranic bude vycházet z následujících podkladů:

- Mapy, měřické elaboráty  a seznamy souřadnic lomových bodů, které jsou výstupem části zakázky 18.

- Provizorní vyznačení lomových bodů v terénu, které je rovněž výstupem části zakázky 18.

Tyto podklady budou zhotoviteli předány v závislosti na plnění části 18, nejpozději do 1.7.2010.

Označení hranic sestává z těchto  součástí:

- Pevně ukotvené hraniční sloupky s předepsaným pruhovým značením (§ 11 odst. 3 vyhl. č. 60/2008 Sb.), představované nejlépe betonovými prefabrikáty (sloupky pro opěrné konstrukce vinic), o výšce min. 150 cm nad zemí.

- Pruhové značení na vzrostlých stromech, které je v souladu s § 11 odst. 3 vyhl. č. 60/2008 Sb.

- Tabule se státním znakem na ocelové pozinkované tyči s dodatkovou tabulkou a parametry odpovídajícími příl. č. 5 k vyhl. č. 60/2008 Sb.

- Informační panely s následujícími parametry a náležitostmi: plastová deska s grafikou o rozměru 1000x1200 mm, materiál PVC nebo obdobný o síle 5 mm s plnobarevným potiskem, krytí čirá plastová deska netříštivá, odolná proti UV záření, o síle 2 mm. Rám se stříškou ze dřeva ošetřeného impregnací a povrchovým nátěrem, ukotvení na zabetonované kovové patky z pozinkované oceli. Návrh grafické úpravy bude předmětem dodávky. Informační obsah dodá objednatel nejpozději do 31.3.2010 a podklady pro umístění panelů (např. zákres v ortofotomapě, GPS souřadnice) dodá objednatel nejpozději do 30.6.2010.

Pro účely vypracování cenové nabídky jsou dále uvedeny orientační počty jednotlivých zařízení. Tyto počty mohou být u jednotlivých lokalit dodatečně upřesněny podle výstupů z částí zakázky č. 1 – 18.

| Kód a název lokality | Sloupky (ks) | Úseky s pruhovým značením (km) | Státní znak (ks) | Informační panely (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ0420014 Hora Říp | 40 | 4,4 | 20 | 3 |
| CZ0420087 V Kuksu | 6 | 2,2 | 12 | 2 |
| CZ0420144 Novodomské a Polské rašeliniště | 350 | 14,0 | 140 | 12 |
| CZ0420166 Velký rybník | 40 | 0,9 | 15 | 0 |
| CZ0422085 Soběchlebské terasy | 8 | 0,8 | 5 | 1 |
| CZ0423203 Černovice | 6 | 1,9 | 10 | 2 |
| CZ0423210 Doubravka | 6 | 2,6 | 12 | 3 |
| CZ0423211 Háj u Oseka | 6 | 2,1 | 10 | 2 |
| CZ0423213 Chomutov – zoopark | 14 | 4,2 | 15 | 3 |
| CZ0423215 Kateřina - mokřad | 10 | 0,9 | 6 | 1 |
| CZ0423216 Kopistská výsypka | 10 | 11,0 | 15 | 4 |
| CZ0423217 Krásný Dvůr | 8 | 10,7 | 23 | 3 |
| CZ0423223 Petrohrad | 6 | 3,0 | 15 | 2 |
| CZ0423228 Strádovský rybník | 6 | 0,9 | 3 | 1 |
| CZ0423229 Údlické doubí | 6 | 3,1 | 15 | 2 |
| CZ0423238 Vrch Házmburk | 20 | 2,2 | 12 | 2 |
| CZ0424036 Běšický chochol | 40 | 2,0 | 17 | 0 |