Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje

Why we have an insufficient sustainable urban land management, when we have sufficient tools to do so.

Jiřina Bergatt Jackson

IURS-Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s., V Babyku 843/4, 193 00Praha 9 jjackson@iurs.cz

ABSTRAKT:

Tento příspěvek vychází z informací týkajících se urban land managementu, který je náplní projektu CircUse financovaného programem CENTRAL EUROPE. Vychází také z iniciativ německých sousedů a z jejich snah se vyrovnat se vzrůstající neekonomičností využívání urbanizovaného území. Německo má dle dostupných EEA dat vyplývajících z Corine Land Cover 2006 průzkumu zastavěno 5,07% svého území. Česká republika je na základě těchto dat zastavěna do úrovně 3,19% (evropský průměr je 1,81%) - v obou případech to není způsobeno růstem populace, důvod je neekonomické využívání území. Od roku 2006 se u nás mnoho událo a situace se od té doby podstatně zhoršila. V Německu mezitím rozsáhlá a intenzivní odborná debata, byly stanoveny politiky, a sepsány strategie vedoucí ke snižování záborů neurbanizované půdy. Kýžený výsledek se přesto nedostavil. V České republice udržitelné využívání území dostalo své místo ve stavebním zákoně, a dostalo se do národních a regionálních politik, ale jinak „skutek utekl“. Příspěvek se pokusí zanalyzovat, proč nás toto téma dostatečně neoslovuje a proč nám je zatím lhostejné.

Klíčová slova:

land use, udržitelné využití území, circular land use management, integrované přístupy k využívání území, management urbanizovaného území, urban sprawl, zabetonování, sealing, suburbanizace, brownfields, územní plánování, strategické plánování, integrované přístupy.

### 1	O projektu CircUse

Mnoho regionů je konfrontováno masivní sub-urbanizací. Ale i ekonomické krize a demografické změny mají neblahý vliv na vývoj využití území, které pak přestává být udržitelné. Nevhodné využití území, které vytváří vysoké požadavky na spotřebu půdy a energií má své dopady a vliv na klimatické změny. Recyklační principy v případě materiálů, surovin nebo vody jsou dnes samozřejmostí. “Circular land use management” principy by tudíž měly stát u vzniku politik pro udržitelné využívání území. Města a regiony začínají chápat, že recyklování urbanizovaného území snižuje tlak na výstavbu na zelené louce, brzdí nárůst zastavěného území a napomáhá místní udržitelnosti a místní konkurenceschopnosti. IURS je jedním z 12 partnerů z 6 zemí, kteří společně pracují na projektu CircUse a vytvářejí strategie a nástroje které, umožní potřebné změny v přístupu týkajícímu se managementu a využívání území. Projekt je financován z programu CENTRAL EUROPE kofinancovaném z ERDF.

„Circular land management“ je interaktivní politika a přístup k využívání území, který předpokládá změny ve filozofii využívání území. Takto modifikovaná filozofie může být vyjádřena sloganem:

“omez–recykluj–kompenzuj“.

Principy CircUse filozofie jsou naznačeny v přiloženém diagramu, který ukazuje, že využití území je cyklické a tento cyklus má 3 hlavní fáze:

Fáze a: Zábory neurbanizovaného území jeho využívání a útlum jeho využití

Fáze b: Vyloučení již urbanizovaného území, které není vhodné pro opětovné využití

Fáze c: Aktivace územního potencionálu:

- brownfieldy (průmyslové, komerční a jiné),

- proluky a zahušťování stávající výstavby,

- regenerace měst,

- pozemky pro které jsou připravovány rozvojové záměry

Začátek a konec každé fáze vždy doprovázejí důležitá rozhodnutí.

Fig.1:Circular flow land use management, DIFU

Cíle projektu CircUse jsou

- podporovat udržitelné formy využívání území;

- snížit zábory nezastavěného území

- zvýšit soukromé investice do již urbanizovaného území;

- koordinovat veřejné investice a financování;

- koordinování investice vedoucích ke zvyšování ekonomické efektivity a udržitelnosti urbanizovaného území.

Hlavní výstupy projektu CircUse jsou:

- tvorba integrované strategie recyklování a managementu urbanizovaného území;

- nové nástroje a postupy podporující recyklování a management urbanizovaného území;

- pilotní projekty.

Realizace konceptů projektu CircUse proběhne za spolupráce všech partnerů, kteří budou sdílet svoje rozličné zkušenosti. V každé partnerské zemi bude realizován jiný pilotní projekt, který bude demonstrovat nové nástroje a postupy vytvořené v rámci nadnárodního partnerství. Partneři vyvíjejí a implementují klimaticky šetrné koncepty využívání území, pro které vytvářejí nové nástroje a ty demonstrují v pilotních projektech. V české republice je pilotním projektem příprava akčního plánu pro regeneraci lokace Krásné Řezno v Ústí nad Labem. Projekt začal v březnu 2010 a bude ukončen v únoru 2013.

### 2	Proč se budeme muset zabývat udržitelným využitím území

Jednoduše, budeme to muset dělat kvůli snížení energetických nároků a CO2 imisím a jejich globálním dopadům na klima. Jako členi EU budeme totiž muset naplňovat její strategie. Z nich vyplývá velmi silný zájem na snížení energetické náročnosti všeho, co činíme.

| GHG redukce v porovnání s rokem 1990 | 2005 | 2030 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem | -7% | -40 to -44% | -79 to -82% |
| Sektory |
| Energie (CO2) | -7% | -54 to -68% | -93 to -99% |
| Průmysl (CO2) | -20% | -34 to -40% | -83 to -87% |
| Doprava (včetně CO2letecké ale bez námořní) | +30% | +20 to -9% | -54 to -67% |
| Bytovky a služby (CO2) | 12% | -37 to -53% | -88 to-91% |
| Zemědělství (non-CO2) | -20% | -36 to -37% | -42 to -49% |
| Jiné ne CO2 imise. | -30% | -72 to -73% | -70 to -78% |

Taulka 1: Rozsah snižování produkce CO2 dle sektorů. (zdroj: A Roadmap for moving

to a competitive low carbon economy in 2050)

Evropská Rada v únoru 2011 vytyčila nové EU cíle napomáhající udržet klimatické změny pod 2ºC a ty jsou: redukovat imise o 80-95% do roku 2050 (výchozí stav1990). Toto odpovídá dohodám z Kodaně a z Cancun. Jak kruté tyto požadavky jsou, vyplývá z tabulky 1 a je jasné, že pro jejich naplnění bude nezbytné iniciovat řadu technologických změn a vytvořit nové nástroje a opatření. I když se využití území v tabulce jmenovaných sledovaných kategorií nevyskytuje, je všeobecně známé, že nevhodné využívání území přispívá (10 a více %) ke zvyšováním energetických požadavků (více staveb, více pohybů osob a zboží, více materiálů atd.). Odborné materiály EEA uvádějí, že ve městech EU žije 75% obyvatel a toto číslo se během příštích dvaceti let zvýší na 80%. Uvádí se také, že urbanizované území produkuje většinu CO2 imisí (více než 70%). Avšak vyhodnocování kolik CO2 je ve skutečnosti produkováno v daném urbanizovaném území není vůbec snadné (i když na to existují různé kalkulující nástroje). K dobrání se absolutní pravdy, je totiž nutné počítat nejen s vlastní energetickou spotřebu, ale také s importem/exportem energií/služeb/zboží.

Z pohledu místních politik to znamená následující: čím budou udržitelnější urbánní formy a využití území, tím se dosáhne lepší ekonomie využívání území a tím bude město konkurenceschopnější. Je to proto, že bude mít nižší ceny externalit. (kratší ulice, kratší infrastrukturu, efektivnější veřejnou dopravu, nižší pohyby osobní automobilové dopravy atd. Zároveň ale takové město bude produkovat méně CO2- a to i bez přičinění dalších opatření a změn životního stylu, které budou v blízké budoucnosti nezbytné. Například již v roce 2012 všechny nové a rekonstruované veřejné budovy budou muset dosahovat nízkoenergetický standard a od roku 2021 všechny nové budovy musí mít pasivní standard.

Z pohledu regionálních politik je to obdobné. A to samé platí z hlediska metropolitních oblastí. Ale zrovna tak jak některá energetická řešení nemohou být úspěšně podporována z místní úrovně a potřebují být řešena na úrovni vyšší, platí, že nadmístní přístupy jsou nutné i v aspektech udržitelného využívání území. Jedná li obec při svém využívání území zodpovědně a vedlejší obec dereguluje hektary půdy na zastavitelné území, měl by regionální veřejný zájem být schopen tyto aktivity usměrňovat. Proto regiony/metropolitní oblasti budou muset mít větší přehled o rozvojových aktivitách na svém území a o jejich trendech. Budou také potřebovat nástroje, které jim pomohou usměrňovat nadměrné rozvojové iniciativy obcí a investorů. Vlastnictví silnic a dopravní obslužnost mohou být jedním z prvních nástrojů, jak takového usměrňování dosahovat. Regionální management využívání území pak začne nabírat na důležitosti. Regiony budou muset začít pracovat i s daty, která v současné době uvízla v úrovni ORP a využívat rozumě dostupné a vypovídající indikátory, které by jim zavčas doložily regionální rozvojové trendy. Jen tak budou moci pomáhat naplňovat národní energetické a klimatické cíle.

Národní úroveň bude muset dodat vhodné nástroje, které umožní naplnit energetické a klimatické cíle EU na národní úrovni. Bude asi také potřeba, aby se Rada pro udržitelný rozvoj trochu přejmenovala a přestěhovala se z MŽP zpět do úrovně vlády, jelikož jen z této úrovně, bude schopna prosadit potřebná opatření a koordinovat různé rezorty, tak aby byly vytyčené cíle dosahovány. Pro národní úroveň bude zlepšená udržitelnost využívání území důležitá proto, že napomůže jak s naplňováním energetických a klimatických cílů a přispěje i k finanční stabilizaci měst, kterým se sníží ceny externalit. Současný stav, kde MMR hraje v tomto směru mrtvého brouka a Politika územního rozvoje udržitelnost využívání území vyloženě ignoruje (nepožaduje žádné monitorování, neuvádí kvóty, ani nenabízí žádné indikátory), se bude muset radikálně změnit. Je si třeba uvědomit, že ekonomie využití území v České republice se dlouhodobě zhoršuje a že dlouhodobě neodpovídá demografickým trendům.

| rok | obyvatelstvo ČR | zastavěná plocha (ha) | zastavěná plocha/osobu /m2 | %zastavěné plochy k velikosti ČR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930 | 10 674 388 | 74 682 | 69,96 | 0,9470 |
| 1950 | 8 896 133 | 85 854 | 96,51 | 1,0887 |
| 1970 | 9 807 697 | 112 564 | 114,77 | 1,4274 |
| 1991 | 10 022 150 | 126 636 | 122,92 | 1,6058 |
| 1999 | 10 278 098 | 130 102 | 126,58 | 1,6498 |

Tabulka 2: Historická čísla “zastavěných ploch“ (katastr nemovitostí kategorie)

(zdroj: M.Říha, článek Anarchie urbanismu v České krajině, 2001)

Ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje je od ledna 2010 poprve priorita (3), která přímo adresuje rozvoj území. Je ale nutné, aby její opatření (zejména 3.1 a 3.3) pronikla i do ostatních sektorových, regionálních a místních politik. Je také potřeba nastavit národní systémy tak, aby usměrňovaly a monitorovaly sprawl (suburbanizaci) a sealing (zabetonovávání) na místní úrovni. Zejména, aby umožnily regionům aktivně podporovat udržitelný rozvoj urbanizovaného území a podílet se na naplňování národních klimatických cílů. Naše politiky a strategie na národní úrovni a zrovna tak právní rámec, potřebují mít silnou urbánní dimenzi, a potřebují přistupovat k podpoře udržitelného využívání území integrovaně (viz např. také projekt CircUse principy). Měly by napomáhat řešit zejména aspekty, na které tržní síly nejsou samy schopny reagovat, a které sebou přinášejí zhoršenou ekonomii a udržitelnost využívání území.

### 3	Jak měříme a vyhodnocujeme udržitelné využívání území

Náš právní rámec požaduje RURU (rozbor udržitelného rozvoje území) pořizovaný dvouletně v rámci obnovy ÚAP. Vyhodnocení probíhá na regionální úrovni a na úrovni ORP. Jelikož však jeho metodologie je založená na SWOT analýze a ne na rozumných indikátorech či číslech, jedná se v podstatě o úkon, který doposud k ničemu nevede a objektivně nic nevypovídá a neporovnává. Jak přistupovat k vyhodnocování udržitelnosti území řeší akademici i praktici již dlouhou dobu, doposud však nebylo dosaženo kýžených a hlavně prakticky snadno využitelných výsledků ani u nás ani v EU. Naše nástroje územního plánování zatím ani sprawl ani sealing neadresují a nemají metody jak jejich nárůst zjistit anebo sledovat. Data o využívání území jsou u nás dostupná pouze na základě součtů kategorií katastru nemovitostí a jejich skutečná vypovídatelnost je diskutabilní. Je to zejména proto, že informace v katastru ne vždy odpovídají realitě a že kategorie „ostatní“ v sobě zahrnuje mimo dopravní infrastrukturu i nerozvojové využítí. Kolik území skutečně využíváme, ví ale EEA, která vyhodnotila družicová data (v rámci projektu Corine Land Cover 2006) z pohledu změn v území. Jak to dělá, se dá snadno dopátrat v metodologiích, které EEA publikuje a tato data jsou plně přístupná a to i pro komerční využití. Užitečné je také standardní rozdělení do 44 kategorií využití území. Problém je s měřítkem. EEA měřítko pro základní analýzy je čtverec o velikosti 25 ha a pro změny ve využití území je použito měřítko polygonu velikosti nad 5ha (min. 100m délky). To je vhodné pro globální a národní reporting, ale ne pro regionální úroveň. Zde je potřeba menší grid, pravděpodobně okolo 100m x100m (1 ha) a menší polygony. Na konci března 2011 EEA také publikovala Country analyses pro 34 evropských zemí. Takže, zajímají li vás změny ve využití území v období 2000-2006 určitě si počtete. Fig. 2 a 3 jsou výstupy katastrálních dat, Fig. 4-7 jsou výstupy z Country analyses CR a jejího datového souboru. Ze všeho však i poměrně nezasvěcenému vyplývá, že budoucnost patří automatickému vyhodnocováním Orto-phota. Tyto techniky jsou schopné do velkých podrobností vyhodnotit jak urban sprawl tak i sealing území a Sazské MŽP s tímto přístupem má dnes již nemalé zkušenosti.

| Fig.2: Přehled zvětš. ploch kategorie „ostatní“ - doprav. Infrastr. atd.- data katastru nemovitostí (zdroj:http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land) | Fig.3: Přehled trendů zvětš./zmenš. různých kategorií využití území data katastru nemovitostí (zdroj:http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land) |
| --- | --- |
| Fig.4: % využití území 2006Fig 5: Umělé povrchy 2006 | Fig 6: Nárůst |
| Zdroj: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses, data, interpr.str.1.1,3.8, 3.9 |
|  | Artificial areas | Arable land & perm.crops | Pastures & mosaics | Forested land | Semi-natural vegetation | Open spaces/ bare soils | Wetlands | Water bodies | TOTAL [hundreds ha] |
| Land cover 2000 | 4932 | 31219 | 14018 | 27755 | 297 | 3 | 102 | 560 | 78886 |
| Consumption of initial LC | 58 | 788 | 123 | 598 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1577 |
| Formation of new LC | 144 | 141 | 654 | 630 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1577 |
| Net Formation of LC | 87 | -647 | 531 | 32 | -8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Net formation as % of initial year | 1,8 | -2,1 | 3,8 | 0,1 | -2,6 | 0,0 | -0,1 | 1,0 |  |
| Total turnover of LC | 202 | 929 | 776 | 1227 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3154 |
| Total turnover as % of initial year | 4,1 | 3,0 | 5,5 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 4,0 |
| Land cover 2006 | 5019 | 30572 | 14549 | 27788 | 289 | 3 | 102 | 566 | 78886 |
| Fig 4: EEA, Shrnutí změn využití území 2000-2006 (zdroj: |

http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses, Country analyses CR, data tab.1)

| Fig 8: příklad rozlišení CLC 2006, úroveň 3 -základní měřítko 1:100 000- obsahuje 44 tříd využití území, v ČR se jich vyskytuje 28 (zdroj: http://cenia.cz ) | Fig. 9 Příklad družicových snímků a jejich interpretace: Luxembourg City, Landsat TM 4.3.2. 1:100 000, srpen1989 (zdroj: www.eea.europa.eu/en/publications/COR0-part2/land_coverPart2.1.pdf ) |
| --- | --- |

### Ani tyto techniky nebudou však schopny vyhodnocovat kvalitativní aspekty využití území, jako jsou např. brownfieldy. Pro brownfieldové databáze bude proto stále nutné kvalitní místní šetření na bázi jednotné národní metodologie (ta však u nás zatím neexistuje, ale dle posledních údajů se připravuje). Vycházejíce z priorit Strategického rámce udržitelného rozvoje, MŽP na červen 2011 připravuje do vlády materiály týkající se suburbanizace a sprawlu včetně způsobu jejich monitorování a měření. Politická nestabilita však může celou věc opozdit.

### 4	Vazby našich rozvojových politik strategií a nástrojů

Fig.10: Upraveno dle Politiky územního rozvoje strana 9 (zdroj: http://www.mmr.cz/getdoc/873d1a09-3b9d-4a12-9924-e42eb641a0ad/III--Navrh-PUR-CR-2008

Z mnoha stran se dnes ozývají názory, že územní plánování není dostatečný nástroj k managementu urbanizovaného území a že je potřeba integrované přístupy. Z přiloženého schématu vazeb našich rozvojových politik, strategií a nástrojů však vyplývá neprovázanost našich územních a rozvojových nástrojů a strategií a politik a to zejména v regionální a místní úrovni. Spolupráce různých odborů úřadů a samospráv je často velmi omezená a způsobuje, že ani na jedné úrovni governance. implementace městských/regionálních rozvojových strategií nebývá přímočará, Nemluvě o tom, jak silně je tato věc závislá na politické garnituře. A tak se stane, že v některých obcích zastavitelné území dosahuje i více než 100% zastavěného území, přestože jak demografie, tak tržní poptávka jsou záporné. A veřejný nadmístní zájem zde může zatím pouze nevěříce přihlížet! Integrované přístupy tudíž budou muset být nejen vertikální ale i horizontální. Bude třeba vytyčit vhodné cíle, vytvořit vhodné nástroje a aplikovat integrované přístupy k udržitelnému managementu využívání území. Bude nutné balancovat deregulaci nových zastavitelných území oproti objemu skutečných tržních a demografických trendů a oproti rozvojovému potencionálu již urbanizovaného území, zejména brownfieldů. Avšak v zemích, které jsou silně decentralizované a mají silné a politicky a rozpočtově nezávislé obce. je velmi těžké dosahovat vytyčené kvantitativní cíle udržitelného rozvoje území (viz zkušenosti německých sousedů)

Dále, v současné době rozvojové aktivity většiny projektů (s výjimkou lineární infrastruktury) začínají a končí na správních hranicích obce. Plánovací a rozvojové techniky přes správní hranice obcí však budou nezbytné zejména proto, aby bylo možné provádět nadmístní mitigační akompenzační opatření (například, stavíme li na zelené louce v obci A uvádíme do přírodního stavu brownfield v obci B). Aby to šlo realizovat, budou ale potřebné regionální strategie a možná, že i programy programy managementu využívání území.

Bude proto nezbytné horizontální a vertikální vazby rozvojových politiky zlepšit, a v úrovni regionů usadit strategie/programy podpory udržitelného managementu území. V každém případě, bude ale nutné prosadit udržitelné využívání území jako jedno z hlavních východisek PUR, která se má v dohledné době aktualizovat.

6	Ochrana záborů půdy

Ochrana půdy je u nás od roku 1992 podpořena zákonem a vyhláškou. Problém je v tom, že orgánů ochrany zemědělského půdního fondu je mnoho a ochrana půdy tím spadá pod místní zájmy a není dostatečně koordinovaná. Odvody ze záborů jsou nízké zejména u bytového využití, které vytváří nejvyšší plošné procento změn využití území (viz Fig. 5). Technicky by měl ochranu půdy zajišťovat územní plán (a již i vyhláška 13/1994 Sb. chce, po ÚP doložit existuje li alternativní řešení a ono vlastně nikdy neexistuje). Jedná se spíše o případ kozy ustanovené zahradníkem, jelikož územní plán vyjadřuje místné politické a majetkové zájmy a ambice a orgány ochrany zemědělské půdy jsou závislé na místní politice (a proto je naše nejbonitnější polabská a jiná půda nahrazována logistickými centry). Politiky a nástroje, které omezují zájmy a příležitosti majitelů půdy jsou nepopulární, tudíž špatně politicky průchodné. A politiky (ale i zákony), jejichž naplňování není metodicky podpořeno a motivováno, a kde naplňování není monitorováno a vynucováno, jsou pak naprosto „bezzubé“. Odvody za zábory zůstávají stále nízké, a diskontování pro účely bytového využití vysoké. Přitom u nás 80% změn urbanizovaného území tvoří bytové využití, viz Fig. 5. Ztížení a zdražení záborů půdy a oddělení této agendy od místních politických zájmů je proto nezbytné. Jedná se tudíž jen o úpravu stávajících systémů.

### 7	Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je velmi silný nástroj pro management území, ale jeho potencionál u nás není plně využívaný. Náš katastr však nereprezentuje skutečné využití území, ale jenom jeho právní stav, který často plně neodpovídá skutečnosti. O tom, jak revidovat katastr nemovitostí aby sloužil skutečným potřebám jak trhu s nemovitostmi tak managementu území se již napsalo mnoho. Obsah katastru se však po léta nemění a nereflektuje novodobé potřeby. Ale některé funkce, které by katastr měl vykonávat (a v mnoha zemích vykonává), přebírají jiné registry. Vypadá to, že obdobné se stane s funkcemi sledování skutečných změn využití území.

8	Daně a finanční nástroje

Daně z nemovitostí jsou u nás velmi nízké. To dělá problém zejména obcím, jejichž jsou na tržních trendech nezávislým a velmi stabilním příjmem. Ve většině EU zemí jsou daně podstatně vyšší a tvoří okolo 10-20% příjmů obcí. U nás je to 1-5%. Výška zdanění nemovitostí by také měla chránit deregulaci zemědělské a jiné neurbanizované půdy, a měla by motivovat k udržitelnějším rozvojovým praktikám. Avšak, zvýšená daň za zastavitelné kategorie území se platí teprve až od doby stavebního povolení a ne od doby, kdy byl pozemek převeden na zastavitelný v územním plánu. Navíc, daň ze stavebního pozemku/stavby se platí pouze z rozlohy budoucí stavby a ne z většiny parkovišť, dvorů a zahrad, které k nemovitosti přísluší. Jiná podpora recyklace již urbanizovaného území je možná tím, že by se pro určité kategorie území v obci snížil operativně daňový koeficient (například pro brownfieldy) a podpořil tím zájem investorů do lokace investovat. Toto ovšem dnes není, možné jelikož dle zákona, města mohou aplikovat koeficient pouze jednotně.

Další daňovou možností podpory rozvoje na již urbanizovaných pozemcích (zejména regenerací), by mohla být snížená doba daňových odpisů, (tak, jak to je například u kulturních památek). Pro identifikaci takto privilegovaných nemovitostí, by však musel být existovat dostupný důvěryhodný a od místních zájmů oddělený brownfieldový registr, který nám zatím chybí.

Rozvoj na již urbanizovaném území je ale také možné podporovat měkkými a dotovanými úvěry, podporou rozvojových partnerství veřejného a soukromého sektoru a veřejnou podporou přípravy projektů na brownfieldech. Toto není vyčerpávající přehled, pouze náznak, jak by bylo možné využívat daňového režimu pro podporu udržitelnosti využívání území. Většinou se jedná jen o vhodnou úraz již stávajícího právního rámce.

### 9	Nástroje podporujících anebo usměrňujících rozvoj

U našich sousedů ale i u nás existuje řada nástrojů podporujících a usměrňujících rozvojové aktivity dotýkající se udržitelného využívání území. Jedná se jak o formální ale i o neformální nástroje. Tabulka 2 uvádí běžné nástroje povětšině obvyklé i u nás.

| Plánování | PUR/ZUR VÚC a sdružené ÚP Usměrňování záborů pomocí ÚP Rozbory skutečné potřeby nových rozvojových ploch Urban re-development koncepty Regulační plány Usměrňování potřeby nových rozvojových ploch ÚP (intenzifikace) Kompenzační požadavky (nad rámec odvodů) vázající se k záborům půdy. Kompenzační oblasti a kompenzační nástroje Omezení forem využití území Dočasné využití Re-naturalizace |
| --- | --- |
| Informace | Informační nástroje ovlivňující majitele Informační nástroje ovlivňující rozhodnutí jak samosprávy a tak administrativy týkající se managementu území Informační nástroje ovlivňující rozhodování a samospráv týkající se plánování a územních politik |
| Organizace | Organizace v rámci veřejné administrativy Delegace zodpovědností za úkoly regionální Circular land use management |
| Kooperace | Projektová kooperace mezi veřejnými a soukromými stranami Formy of partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v projektech regenerací Rámcové dohody/koordinované strategie |
| Programy, budgety | Funding programy podporující Circular land management Dostatečné finanční zdroje v budgetech samospráv |
| Marketing | Marketing dotčeným stranám veřejného sektoru Marketing rozvojových příležitostí |
| Nástroje územního plánování | Urban development opatření Urban re-development opatření Stavební a jiná rozhodnutí Demoliční výměry Ochranná pásma a oblasti |
| Jiné | Integrované plánování, které spojuje ochranu územních hodnot, zlepšuje ochranu přírody, krajinných rekreačních ploch a zemědělské |

Tabulka 2: Tradiční nástroje (zdroj: DIFU). Označeny kurzívou jsou nástroje, které máme, ale málo využíváme. Označeny tučně jsou nástroje, které nemáme.

V rámci německého programu REFINA bylo zadáno několik výzkumných projektů zabývajících se možnostmi zlepšení udržitelného managementu území a byly zvažovány netradiční nástroje podporující udržitelné využívání území. Tabulka 3 uvádí netradiční nástroje, umožňující udržitelný management a recyklaci území, které byly testovány německým urbánním institutem DIFU pro svoji efektivitu.

| Ovlivňování cen pozemků | Reforma daně z nemovitostí (daň z hodnoty pozemku, daň z pozemku, daň z užívání pozemku) Reforma daně z převodu nemovitostí |
| --- | --- |
| Cenové mecha-nizmy vztahující se k záborům půdy | Cost-benefit analýzy Levy na pozemky v zastavitelném území Tradeable land-use certifikáty |
| Financování a veřejná podpora | Reforma fiskálních equalizátorů v úrovni samospráv Zóning-orientované daňové odvody Nízko úrokové půjčky pro podnikání a samosprávy implementující rozvoj jen na již urbanizovaném území Pojištění garantující odstranění budov/konstrukcí po ukončení jejich užívání Grantová schémata na demolice Fondy urbánní regenerace |
| Další ekono-mická opatření | Zrušit výhody vztahující se k nákupu prvního bydlení Zdražit osobní automobilovou mobilitu |
| Další právní a plánovací nástroje | Povinnost demolic ve vnitřním městě Výjimka z povinností EIA u projektů na brownfieldech Další procedurální modifikace |

Tabulka 3: Netradiční nástroje (zdroj: DIFU)

Z analýzy listu tabulky 2 vyplývá, že většinu tradičních nástrojů potřebných pro Ciruclar Land Use Management u nás máme, co nám chybí, jsou mitigační a kompenzační nástroje a programy podpory udržitelného managementu využívání území. Možné netradiční nástroje uváděné v tabulce je potřeba co nejrychleji zvážit, vybrat ty, které budou našim podmínkám nejlépe vyhovovat a zahrnout je v našem právním rámci.

### 10	Závěrem - co nám nejvíce chybí k podpoře udržitelného využívání území

Osobní prostorové nároky na využívání území se zvyšují spolu se zvyšující se životní úrovní a mobilitou a to vyvolává narůstající energetickou spotřebu. Tento trend však bude značně ovlivněn vyvstávající nutností rapidně snižovat energetické nároky naší společnosti. Naše společnost je však orientovaná na spotřebu a doposud zůstává k problematice udržitelnosti využívání území poměrně chladná. Technická složitost rozvojových procesů a procesů územního plánování způsobuje, že je toto téma občanské společnosti špatně přístupné. Dotýká se ji, hlavně v individuálních osobních případech, kdy dopady rozvojových aktivit a územního plánování negativně ovlivňují vlastnictví nemovitostí anebo užitek z nich. Spekulace se zvýšenou hodnotou půdy způsobenou místními politickými kroky vyjádřenými v územních plánech způsobují, že se aspekty společenské prospěšnosti udržitelného využívání území dostávají do konfliktu s osobními místními zájmy. V aplikaci takového principu subsidiarity však zůstává nechráněn širší veřejný zájem a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Integrace územních a rozvojových politik na místní a regionální úrovni je ještě nezažitá. Zrovna tak se idea nutnosti podstatnějších kompenzačních opatření vztahujících se nejen k záborům půdy, ale i k výstavbě na ještě neurbanizovaném zastavitelném území, u nás doposud považuje za heretismus omezování osobního vlastnictví a svobody.

Z faktů uvedených v tomto příspěvku a z podkladů v něm jmenovaných vyplývá, že co nám nejvíce chybí k podpoře udržitelného využívání území je zejména následující:

- porozumění, že půda a její prostorové vyjádření „území“ jsou finitní zdroje, k jejichž využívání je potřeba přistupovat obezřetně a společensky zodpovědně,

- pochopení, že udržitelné využívání území by měla být národní priorita,

- vědomí, že je pro tuto prioritu nezbytná stabilní politická podpora a kontinuita,

- revelace, že podpora udržitelného využívání území se musí stát průřezovým tématem mnoha sektorů a úrovní, že je nezbytná spolupráce dotčených stran,

- ujasnění, že sám územní plán nám udržitelné využívání území nikdy nedodá,

- připuštění, že bude nezbytné používat integrované přístupy územních, rozvojových a jiných politik,

- osvícení, že je nezbytné zdůraznit udržitelné využívání území jako prioritu PUR,

- chápání, že je potřeba jasně vyjádřit v PUR cíl, ke kterému by mělo udržitelné využívání území směřovat,

- ujasnění, že bude nutné podpořit tento cíl objektivními monitorovacími nástroji,

- uvědomění, že bude nutné upravit právní rámec tak, aby obsahoval vhodné úpravy stávajících zákonů,

- pochopení, že bude potřeba náš systém doplnit o nové nástroje podporující udržitelný management území,

- zjištění, že bude vhodné v regionální/metropolitní úrovni ustanovit strategický management udržitelného využívání území,

- ujasnění, že bude nutné podpořit zájem obcí o udržitelný management svého území vhodnými motivačními programy,

- chápání, že bude vhodné finančně motivovat majitele pozemků a investory k tomu aby volili udržitelnější přístupy využívání území.

- představa o tom, že osvětu o důležitosti udržitelného využívání území bude nezbytné adresovat nejen těm, kdo o něm rozhodují ale také širší občanské společnosti.

### Reference

BUNZEL  A. a PREUß T. “Planspiel als Methode der Strategieentwicklung”, in: Federal Office for Building and Regional Planning (BBR) (published by), ExWoSt-Informationen No. 25/2 Fläche im Kreis, Bonn 2005, pp. 26–27.

SCHULZE BAING A., Containing Urban Sprawl? Comparing, Brownfield Reuse Policies in England and Germany, International Planning Studies, Vol. 15, No. 1, 25–35, February 2010

BERGATT JACKSON J., Management urbanizovaného území, Adendum sborník konference Udržitelná výstavba 2011, ČVUT Praha, str.xxxxxx ISBN xxxxxx

BERGATT JACKSON J., Visualising and regenerating brownfields in the Czech Republic http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21578

BERGATT JACKSON J., Cohering of the spatial and strategic planning in the Czech Republic

http://www.corp.at/archive/CORP2010_208.pdf,

BERGATT JACKSON J., Why in Czech Republic sustainable land use efforts have failed to match up

improvements in available tools, příspěvek na konferenci REALCORP 2011.

Dr. MINX J, Dr. CREUTZIG F., MEDINGER V., ZIEGLER T., OWEN A., Dr. BAIOCCHI G.,working paper 1/2011 Developing a Pragmatic Approach to Assess Urban Metabolism in Europe, Climatecon, http://ideas.climatecon.tu-berlin.de/documents/wpaper/CLIMATECON-2011-01.pdf

FERBER U., PREUß T., „Circular  land use management in cities and urban regions – a policy mix utilizing existing and newly conceived,  instruments to implement an innovative strategic and policy approach, příspěvek na konferenci Udržitelná výstavba 2011, Praha.

Fläche im Kreis publikace No. 25/2 a na http://www.bbr.bund.de/nn_187742/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/ExWoSt/24__29/exwost25.html

# Land use conflicts necessitate integrated policy

http://www.eea.europa.eu/highlights/land-use-conflicts-necessitate-integrated-policy

A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM(2011) 112 final, http://ec.europa.eu/clima/documentation/roadmap/docs/com_2011_112_en.pdf

http://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth?&utm_campaign=analysing-and-managing-urban-growth&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions

http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2007

http://www-cpsv.upc.es/documents/ESPIE2009_BERLIN.pdf

http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses,

http://www.hsrs.cz/mapserv/clc2006_dhtml/

### Trading Certificates for New Land Usage: A field study with municipalities

http://www.im.uni-karlsruhe.de/Default.aspx?PageId=343&lang=en

REFINA – výzkumný program pro snižování záborů půdy a udržitelnější management území http://www.refina-info.de/en/

Projekt PLUER , www.pluer.eu

Projekt CircUse, www.circuse.eu

http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/

## Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ozpf/ a vyhláška 13/1994 Sb. kterou  se upravují  některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

NiKM–Národní inventarizace kontaminovaných míst http://kontaminace.cenia.cz/

ÚAP – územně analytické podklady, Vyhl. č.500/2006 Sb

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf

http://www.mycarbonfootprint.eu/cs

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

# Footnotes

www.circuse.eu, http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/

A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM(2011) 112 final, http://ec.europa.eu/clima/documentation/roadmap/docs/com_2011_112_en.pdf

Viz. http://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth?&utm_campaign=analysing-and-managing-urban-growth&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions a Projekt PLUER , www.pluer.eu

EEA-Evropská agentura životního prostředí www.eea.eu

http://www.mycarbonfootprint.eu/cs

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf

http://www.eea.europa.eu/highlights/land-use-conflicts-necessitate-integrated-policy

ÚAP – územně analitické podklady pořiz.pro účely územ. Plán.v úrovni ORP a regionu, viz Vyhl. č.500/2006 Sb

ORP – Obce s rozšířenou působností. http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD

Velmi praktický a přitom vědecký a na ekonomii a dostupnosti dat (také v rámci INSPIRE directive) je working paper 1/2011 od Climatecon, http://ideas.climatecon.tu-berlin.de/documents/wpaper/CLIMATECON-2011-01.pdf

http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2007

http://www-cpsv.upc.es/documents/ESPIE2009_BERLIN.pdf

http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses, http://www.hsrs.cz/mapserv/clc2006_dhtml/

Viz. Visualising and regenerating brownfields in the Czech Republic http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21578

Viz Cohering of the spatial and strategic planning in the Czech Republic

http://www.corp.at/archive/CORP2010_208.pdf,

Viz ANDREAS SCHULZE BAING, Containing Urban Sprawl? Comparing, Brownfield Reuse Policies in England and Germany, International Planning Studies, Vol. 15, No. 1, 25–35, February 2010

## Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ozpf/ a  vyhláška 13/1994 Sb. kterou  se  upravují  některé  podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

NiKM –Národní inventarizace kontaminovaných míst http://kontaminace.cenia.cz/

REFINA – výzkumný program pro snižování záborů půdy a udržitelnější management  území http://www.refina-info.de/en/

DIFU-Německý urbánní institut http://www.difu.de/en/institute/organizational-structure

detaily jsou dostupné v publikaci No. 25/2 Fläche im Kreis a na http://www.bbr.bund.de/nn_187742/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/ExWoSt/24__29/exwost25.html

### Trading Certificates for New Land Usage: A field study with municipalities

http://www.im.uni-karlsruhe.de/Default.aspx?PageId=343&lang=en

# Text boxes

b.

a.

c.

Přechodné využití

Opětovné využití

Pozastavení využívání

Opuštění

Využívání

Plánování

Mix nástrojů

Právní, plánovací  a ekonomické nástroje

- spolupráce a
     governance a

integrované
přístupy

CZECH SPATIAL AND DEVELOPMENT POLICIES INTERCONNECTIONS

Community Development Strategy, Integrated Development Programs

2006

ha

EU Level

National

Level (NUST 0)

Community Level (LAU2)

Regional Development Program, Regional Development Strategy

Land use plan, Regulative plans

Regional Development Framework

Other Sectors´

Policies

Sectoral Development Programs

Urban Policy

National Development Strategy, National Development Plan, National Strategic Framework

The Strategic Framework for Sustainable Development

Spatial Policy

COHESION POLICY

SPATIAL DEVELOPMENT

EU level sustainable land use principles

Territorial Agenda, Leipzich Charta,

Cohesion Policy

Economic and Social Cohesion

EU Sectoral Policies EU

Regional

Level (NUST 3