## Slide 1: Partikel- und Rußmessungen im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet
Maik Merkel, TROPOS
12.04.2018, Usti nad Labem

## Slide 2
Motivation
Luftqualität in der heutigen Zeit von enormer
Bedeutung
Einführung von Umweltzonen brachte in einigen
Städten deutliche Minderung der Partikelbelastung
Im ländlichen Raum dominieren mitunter andere
Quellen solche Belastungen (Holzverbrennung)
Im Erzgebirgskreis werden zusätzlich Gerüche wahr-
genommen, mit möglichen gesundheitlichen Folgen
Für eine mögliche Quellenanalyse erfolgt die zu-
sätzliche Aufzeichnung von Partikel- und Rußdaten an
ausgewählten Messorten

## Slide 3
Ultrafeine Partikel:
winzige, in der Luft schwebende Partikel, Dp < 100nm
Konzentration in Anzahl pro Kubikzentimeter
können durch menschliche Atmung in Lungen und Blutkreislauf gelangen
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom

## Slide 4
Ultrafeine Partikel:
können aus Gasen gebildet werden, oder
entstehen bei Verbrennungsprozessen
vor allem an verkehrsreichen Straßen dominieren Rußpartikel den Bereich der ultrafeinen Partikel
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom

## Slide 5
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom
Deutschneudorf
Lom

## Slide 6
UFP-Messgerät:
Bestimmung der Partikelgrößenverteilung zwischen 10 und 1000 nm
Kontinuierliche Messung über Projektlaufzeit
Zeitauflösung 5 Minuten
Berechnung von Parametern wie Gesamtan-zahlkonzentration und Massenkonzentrationen kleiner 1 µm
Vergleichswerte aus anderen Luftgüte-messstationen
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom

## Slide 7
Rußmessgerät:
Messung des Rußgehalts und der Lichtabsorptionseigen-schaften von Aerosolen
Nach dem Prinzip der Strahlungsübertragung auf partikelbeladene Glasfaserfilter
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom
Figure: Model 5012 MAAP Detection Chamber and Instrument itself

## Slide 8
Rußmessgerät:
Kontinuierliche Messung über Projektlaufzeit
Zeitauflösung 1 Minute
Berechnung von Parametern wie Rußmassenkonzentration
Vergleichswerte aus anderen Luftgüte-messstationen
UFP- und Rußmessungen im Projekt OdCom

## Slide 9: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden
Lom (16.01.-19.02.17)
800
100
10
800
100
10
800
100
10
800
100
10
800
100
10

## Slide 10: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden
Deutschneudorf (16.01.-19.02.17)

## Slide 11: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden
Lom
Deutschneudorf
16.01.2017
17.01.2017
18.01.2017
19.01.2017
20.01.2017
21.01.2017
22.01.2017
23.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
28.01.2017
29.01.2017
23.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
28.01.2017
29.01.2017
30.01.2017
31.01.2017
01.02.2017
02.02.2017
03.02.2017
04.02.2017
05.02.2017

## Slide 12: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden

## Slide 13: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden

## Slide 14: Messung ultrafeiner Partikel und Ruß während Geruchsepisoden

## Slide 15: Vergleich von Geruchsereignissen mit Wind, Rückwärtstrajektorien und Luftmassentransport
WRF-Modell
2km Auflösung
Endpunkt:
Hirschberg-
Seiffener Grund
Luftmassen kamen
hauptsächlich aus
Tschechien
(24.01.-31.01.17)

## Slide 16: Vergleich von Geruchsereignissen mit Wind, Rückwärtstrajektorien und Luftmassentransport

## Slide 17: UFP- und Rußmessungen – Deponiebrand bei Most
Lom
DND
Usti
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017

## Slide 18
Rußwerte
Partikelanzahl
UFP- und Rußmessungen – Deponiebrand bei Most

## Slide 19: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 20: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 21: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 22: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 23: Qualitätssicherung der Messdaten
PSL-Messungen:

## Slide 24: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 25: Qualitätssicherung der Messdaten

## Slide 26: Zusammenfassung und Ausblick
Weiterführung der Aufzeichnung von Partikel- und Rußdaten
bis mindestens Projektende
Zusätzliche Untersuchung von Partikeldaten hinsichtlich
volatilen Bestandteilen
Validierung der Messergebnisse mit Rückwärtstrajektorien
Durchführung von Qualitätssicherungsexperimenten für
alle Messstationen
Alle Daten werden sowohl für projektinterne Verwendung
als auch in der EBAS-Datenbank für die weitere Nutzung
bereitgestellt

## Slide 27: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!